Приложение № 1 к Требованиям к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования

Технические нормы на показатели функционирования сетей связи

Таблица № 1. Технические нормы на показатели функционирования

сетей телефонной сети связи

| № п/п | Наименование показателя | Норма (в час наибольшей нагрузки) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Доля несостоявшихся вызовов из-за технических неисправностей или перегрузки сети связи в общем количестве попыток вызовов (потери вызовов) при установлении соединений, (%): в сети местной телефонной связи, функционирующей в пределах территории поселения с численностью населения более 3000 человек; | не более 2 |
|  | в сети местной телефонной связи, функционирующей в пределах территории поселения с численностью населения менее 3000 человек; | не более 3 |
|  | в сети зоновой телефонной связи; | не более 2 |
|  | в сети междугородной и международной телефонной связи; | не более 2 |
|  | в сети подвижной связи; | не более 5 |
|  | с узлом обеспечения вызова экстренных оперативных служб | не более 0,1 |
| 2. | Время с начала передачи информации о занятии абонентской линии до момента получения пользовательским (оконечным) оборудованием от оконечного узла связи сети местной телефонной связи сигнала готовности к приему номера (время отклика узла связи), (с) | не более 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3. | Время с момента, когда пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего абонента или пользователя услугой связи передало всю информацию, необходимую для установления соединения, до момента, когда это оборудование получило от узла связи сигнал о состоянии пользовательского (оконечного) оборудования вызываемого абонента или пользователя услугой связи (время установления соединения), (с): |  |
|  | в сети местной телефонной связи; | не более 6,6 |
|  | в сети зоновой телефонной связи; | не более 2,7 |
|  | в сети междугородной и международной телефонной связи | не более 5,4 |
| 4. | Время с момента получения пользовательским (оконечным) оборудованием вызывающего абонента или пользователя услугой связи от узла связи сети местной телефонной связи информации об ответе от пользовательского (оконечного) оборудования вызываемого абонента или пользователя услугой связи до момента установления соединения между пользовательским (оконечным) оборудованием вызывающего и вызываемого абонента или пользователя услугой связи (время выполнения соединения), (с): |  |
|  | в сети местной телефонной связи; | не более 1,5 |
|  | в сети зоновой телефонной связи; | не более 1 |
|  | в сети междугородной и международной телефонной связи | не более 1 |
| 5. | Время с момента, когда пользовательское (оконечное) оборудование абонента или пользователя услугой связи начало передавать узлу связи сети местной телефонной связи информацию, необходимую для разъединения, до момента, когда это оборудование переходит в состояние готовности к установлению нового соединения (время разъединения), (с) | не более 1 |

Примечание: вероятность превышения значений, указанных в строках  «2-5», не должна превышать 0,05.

Таблица № 2. Технические нормы на показатели функционирования

телеграфной сети связи (включая сеть «Телекс»)

| № п/п | Наименование показателя | Норма ( в час наибольшей нагрузки) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Время отклика узла связи сети Телекс, (с) | не более 2 |
| 2. | Время установления соединения в сети Телекс, (с) | не более 20 |
| 3. | Время разъединения в сети Телекс, (с) | не более 4 |
| 4. | Потери вызовов (сеть Телекс), (%) | не более 2 |
| 5. | Вероятность искажения телеграфных сообщений по знакам | не более 2,5*10-3 |

Примечание: вероятность превышения значений, указанных в строках  «1-3», не должна превышать 0,05.

Таблица № 3. Технические нормы на показатели функционирования сетей передачи данных

| № п/п | Наименование показателя | Тип передаваемого трафика |
| --- | --- | --- |
|  |  | Интерактивный | Интерактивный при использовании спутниковой линии связи | Сигнальный | Потоковый | Трафик передачи данных, за исключением интерактивного, сигнального и потокового трафика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Средняя задержка передачи пакетов информации, (мс) | не более 100 | не более 400 | не более 100 | не более 400 | не более 1000 |
| 2. | Отклонение от среднего значения задержки передачи пакетов информации, (мс) | не более 50 | не более 50 | - | не более 50 | - |
| 3. | Коэффициент потери пакетов информации | не более 10-3 | не более 10-3 | не более 10-3 | не более 10-3 | не более 10-3 |
| 4. | Коэффициент ошибок в пакетах информации | не более 10-4 | не более 10-4 | не более 10-4 | не более 10-4 | не более 10-4 |

Примечание: интерактивный трафик – тип трафика, для которого характерно непосредственное взаимодействие (диалог) пользователей услугой связи или пользовательского (оконечного) оборудования. 
Потоковый трафик – тип трафика, для которого характерен просмотр и (или) прослушивание информации по мере ее поступления в пользовательское (оконечное) оборудование.

_____________________